ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ

#### МЕМБРАННИХ ПОМП

##### SMD-50

SMD-80

Мембранні помпи з бензиновим двигуном, помпи з постійним переміщенням, які спеціально розроблені для перекачування брудної води, шламу або інші подібні рідини, які зазвичай мають місце на будівництві або при інших зовнішніх роботах.

Ці помпи оснащені гумовою мембраною, яка приводиться в дію редуктором та кривошипно-шатунним механізмом для зміни місткості камери помпи. Потужні вхідний і вихідний зворотні клапани дозволяють рідині переміщуватися лише в одному напрямку. Повітряна камера на вхідній стороні помпи допомагає зменшити пульсації на нагнітальній стороні помпи, коли швидкість двигуна зростає.

Глибина забору 8 м (26 футів) можлива, хоча рекомендується застосовувати забірний клапан для забору 5 м.(16 футів).

Технічні характеристики

| Модель | SMD-50 | SMD-80 |
| --- | --- | --- |
| Діаметр на вході та виході | 50мм×50мм (2in×2in) | 80мм×80мм (3in×3in) |
| Макс. глибина забору, м | 8 м (26 ft) | 8 м (26 ft) |
| Макс. висота подачі | 15 м (49 ft) | 15 м (49 ft) |
| Продуктивність | 125 л/хв (33 GPM) | 250 л/хв (66 GPM) |
| Двигун | HONDA | GX-120 Макс. 2.9 kW (4.0 PS) | GX-160 Макс . 4.0 kW (5.5 PS) |
|  | ROBIN | EY-15 Макс . 2.9 kW (4.0 PS) 1 | EY-20 Макс . 4.0 kW (5.5 PS) 1 |
|  |  | EX 13 Макс . 3.2 kW (4.3 PS) | EX 17 Макс . 4.2 kW (5.7 PS) |

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1.Перед увімкненням машини уважно прочитайте та вивчіть інструкції по увімкненню та вимкненню машини.

2. Не працюйте цією помпою в замкненому приміщенні. Бензиновий двигун, що приводить в дію помпу виділяє монооксид вуглецю та токсичні невидимий газ без запаху, що при вдиханні може призвести до важких захворювань.

3. Звертайте увагу на всі попередження та надписи на машині.

4. Чітко виконуйте всі настанови описані в інструкції по експлуатації.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Підготовка двигуна

Використовуйте  чистий, автомобільний бензин: етилований або не етилований.

УВАГА: Не заливайте пальне в двигун під час його роботи. Будьте особливо уважні, щоб не допустити переповнення паливного баку або потрапляння бензину на гарячий двигун, що може призвести до пожежі та важких травм. При заправлені паливо завжди використовуйте широку лійку, щоб уникнути розливання палива.

2. Підготовка помпи

1) Приєднайте шланг і хомут, використовуючи прокладку, щоб забезпечити повітронепроникне ущільнення.

На вході:  Міцний забірний шланг повинен використовуватися, щоб уникнути пошкодження шлангу при заборі рідини.

2) приєднайте сітчастий фільтр, щоб їх потрапляння в помпу.

3) розташуйте помпу близько до води наскільки це можливо щоб шланг був розташований прямо, щоб уникнути перешкод потоку.

4) випускний шланг повинен лежати таким чином зберігати 1-16 см від водоприймача проти зворотного випускного клапану, щоб забезпечити закриття клапана належним чином.

5) Завжди використовуйте випускний шланг такого самого чи більшого розміру, ніж впускний шланг.

6) Максимальна глибина забору – 8м  (26 футів). Для забору від 5м і вище, повинен шланг  використовуватися шланг на один розмір менший і оснащений клапаном на забірному шлангу. Забірний шланг повинен бути без  отворів, пошкоджень і т.д., оскільки будь-яке протікання буде перешкоджати належній роботі помпи.

7) В холодну погоду, завжди висушуйте помпу після закінчення нахиливши її в сторону випускної сторони, знявши шланг. Замерзання води в помпувальній камері може призвести до серйозних пошкоджень помпи та редуктора.

8) Змащуйте підшипник верхньої головки шатуна через кожні 50 годин роботи або 1 раз на тиждень.

9) Редуктор не потребує змащення.

10) Перевіряйте вхідний і вихідний зворотні клапани принаймні кожні 6 місяців, щоб переконатися, що вони не стали потрісканими чи ламкими.

11) Регулярно перевіряйте приймальну камеру, чи вона не послабилася через вібрацію.

12) У випадку. Якщо в наявності є запасна мембранна, зберігайте її в холодному і темному місці.

13) Не використовуйте помпу для перекачування води з вмістом олії чи мастила.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Для запуску двигуна:

1)Встановіть курок подачі палива на паливному баку в положення «ON» (УВІМКНЕНО).

2) Регулятор швидкості встановіть в положення «START».

3)Важіль повітряної заслонки:

Коли двигун холодний, запускайте двигун з повністю закритою заслонкою. Якщо двигун теплий, запускайте двигун коли заслонка відкрито повністю або наполовину.

4) Різко потягніть за шнур стартера. У разі необхідності повторіть доки двигун не запуститься. Прогрійте двигун на холостому ході впродовж 1-3 хв перед роботою під навантаженням.

5) Перемістіть регулятор швидкості в верхнє положення, щоб збільшити швидкість двигуна.

Для зупинки двигуна:

1) Встановіть регулятор швидкості в положення холостого ходу.

2)Двигун має пропрацювати 1-3 хв на холостому ході.

3) Натисніть «IN» на кнопці  «STOP» (ЗУПИНКА), коди двигун не зупиниться.

4) Встановіть курок подачі палива в положення «OFF» (ВИМКНЕНО).

5) У разі вимкнення на довгий період часу, встановіть курок подачі палива в положення «OFF» (ВИМКНЕНО), доки карбюратор не використає все паливо і двигун не відключиться сам приблизно за 2-3 хв.

ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема/ознака несправності | Причина та спосіб вирішення |
| --- | --- |
| Помпа не забирає воду. | 1.Засмічений фільтр. Очистіть фільтр. 2.Забірний шланг пошкоджено. Відремонтуйте або замініть шланг. 3.Просочування повітря в забірному каналі. 4. Помпа розміщена надто високо над водою. 5.Занадто мала швидкість двигуна. Відрегулюйте швидкість. |
| Помпа не забирає воду, перекачує невеликий об’єм або не перекачує. | 1.Засмічений фільтр. Очистіть фільтр. 2.Уламки утримують клапани мембранної помпи відкритими. 3. Занадто мала швидкість двигуна. Відрегулюйте швидкість. |
| Забірний шланг протікає в вхідному отворі. | 1.Хомут не ущільнює належним чином. Замініть хомут. 2.Ущільнюючий матеріал відсутній. 3.Хомут повинен бути перевстановленний. |
| Помпа раптово зупинилася. | 1. Твердий предмет створює перешкоду для насосної штанги. |

СХЕМА ПОМПИ В ДЕТАЛЯХ

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ

|  | НАЗВА ДЕТАЛІ | К-сть | № деталі SMD-50 | № деталі моделі SMD-50 | № деталі моделі SMD-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус в зборі | 1 | 202 200 070 |
| 2 | Гвинт | 3 | 203 000 640 |
| 3 | Пружинна шайба | 3 | 203 100 100 |
| 4 | Кришка | 1 | 200 300 540 |
| 5 | Корпус | 1 | 200 200 921 |
| 6 | Кришка задня | 1 | 200 200 911 |
| 7 | Прокладка | 1 | 200 900 590 |
| 8 | Нижній корпус помпи | 1 | 200 201 010 | 200 200 370 |
| 9 | Верхній корпус помпи | 1 | 200 201 020 | 200 200 380 |
| 10 | Мембрана | 1 | 200 900 460 | 200 900 470 |
| 11 | Шатун | 1 | 200 200 481 | 200 200 480 |
| 12 | Шайба мембранна | 1 | 200 200 491 | 200 200 490 |
| 13 | Вхідний фланець | 1 | 200 200 990 | 200 200 470 |
| 14 | Вихідній фланець | 1 | 200 201 000 | 200 200 460 |
| 15 | Патрубок для шлангу-PF | 2 | 200 300 410 | 200 300 420 |
|  | Патрубок для шлангу -NPT | 2 | 200 300 411 | 200 300 421 |
| 16 | Камера | 1 | 200 200 980 | 200 200 970 |
| 17 | Зворотній клапан | 2 | 200 900 150 | 200 900 160 |
| 18 | Кришка горловини | 1 | 200 200 700 | 200 200 700 |
| 19 | Ущільнююче кільце | 1 | 200 800 220 | 200 800 220 |
| 20 | Ущільнююче кільце | 1 | 200 800 130 | 200 800 210 |
| 21 | Маслянка | 1 | 203 300 080 |
| 22 | Голчастий підшипник | 1 | 203 300 140 |
| 23 | Кільце | 2 | 200 500 120 |
| 24 | Плоска шайба | 1 | 203 100 170 |
| 25 | Шпонка | 1 | 203 300 090 |
| 26 | Гвинт | 8 | 203 000 040 |
| 27 | Гвинт | 4 | 203 000 060 |
| 28 | Гвинт | 3 | 203 000 080 |
| 29 | Плоска шайба | 3 | 203 100 140 |
| 30 | Гвинт | 1 | 203 000 390 |
| 31 | Пружинна шайба | 1 | 203 100 120 |
| 32 | Гвинт | 1 | 203 000 130 |
| 33 | Рама (чорна) для GX120,EX13 | 1 | 200 100 080 | - | 200 100 060 |
|  | Рама (біла) для GX120,EX13 | 1 | 200 100 081 |  | 200 100 061 |
|  | Рама (чорна) для EY20 | 1 | 200 100 120 |  | 200 100 100 |
|  | Рама (біла) для EY20 | 1 | 200 100 121 |  | 200 100 112 |
|  | Рама (жовта) для EY20 | 1 | 200 100 122 |  | 200 100 111 |
| 34 | Антивібраційна гумова прокладка | 2 | 200 900 390 |
| 35 | Антивібраційна гумова прокладка | 4 | 200 900 400 |
| 36 | Пружинна гайка | 8 | 203 200 030 |
| 37 | Гвинт | 4 | 203 000 320 |
| 38 | Пружинна шайба | 4 | 203 100 120 |
| 39 | Плоска шайба | 4 | 203 100 150 |
| 40 | Фільтр | 1 | 201 200 140 | 201 200 190 |
| 40A | Фільтр | 1 | 201 200 150 | 201 200 200 |
| 41 | Кільце ущільнююче | 2 | 200 900 050 | 200 900 060 |
| 42 | Патрубок | 2 | 200 200 690 | 200 200 680 |
| 43 | Накидна гайка (PF) | 2 | 200 200 670 | 200 200 250 |
|  | Накидна гайка (NPT) | 2 | 200 200 720 | 200 200 710 |
| 44 | Хомут | 3 | 201 000 040 | 201 000 060 |
| 45 | Рукоятка | 1 | - | 200 300 640 | - |
| 46 | Підставка | 1 |  | 200 201 300 |  |
| 47 | Гумова шина | 2 |  | 200 900 620 |  |
| 48 | Плоска шайба | 2 |  | 19W 40925000 |  |
| 49 | Штифт | 2 |  | 19P 00904040 |  |
| 50 | Гвинт | 2 |  | 19B 00910020 |  |
| 51 | Гайка | 2 |  | 19N 60910000 |  |