Бензиновий двигун

HG170			HG210

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Дякуємо за придбання двигуна.

Цей посібник охоплює використання та технічне обслуговування Вашого двигуна.

Вся інформація в виданні основана на найсвіжішій інформації про продукт на момент друку.

Жодну частину видання не можна повторювати без письмового дозволу.

Цей посібник вважається невід’ємною частиною двигуна і має передаватись разом з ним при повторних продажах.

Зверніть увагу на положення, що слідують за наступними позначками:

УВАГА: Не виконання таких інструкцій з великою ймовірністю  призведе до важких травм або летальних випадків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не виконання інструкції може призвести до персональних травм бо пошкодження обладнання.

ПРИМІТКА: Не виконання інструкції може призвести до особистих травм або пошкодження обладнання.

ВАЖЛИВО: Надається корисна інформація.

При виникненні будь-яких проблем, та з будь-яких питань звертайтесь до авторизованого дилера.

УВАГА

Двигун було розроблено для забезпечення безпечного та надійного використання, при умові дотримання інструкції. Уважно ознайомтесь з посібником користувача перед початком робіт. В інакшому випадку виникає ризик особистих травм та пошкодження обладнання.

Для гарантійного та сервісного обслуговування необхідно звертатись до найближчого авторизованого сервісного центру.

|  | Використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1057. Відсотковий вміст регламентованих шкідливих речовин не перевищує нормативів, визначених технічним регламентом. |
| --- | --- |

- ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА

Для безпечного використання:

|  | Двигун було розроблено для забезпечення безпечного та надійного використання, при умові дотримання інструкцій. Уважно ознайомтесь з посібником користувача перед початком робіт. В інакшому випадку виникає ризик особистих травм та пошкодження обладнання. |
| --- | --- |

- Перед запуском двигуна обов’язково перевірте його. Таким чином Ви можете попередити нещасні випадки та псування обладнання.

- Під час використання, двигун має знаходитись на відстані, щонайменше 1 метр від будівель. Таким чином Ви попередите пожежі та забезпечите належне функціонування. Не розташовуйте вогненебезпечні матеріали поруч від двигуна.

- В робочій зоні не повинні знаходитись стороні, особливо діти чи домашні тварини, оскільки виникає можливість опіку гарячим двигуном або травмування від обладнання, на якому працюватиме двигун.

- Дізнайтесь як найшвидше зупинити двигун, та ознайомтесь з керуванням всіма важелями управління. Ніколи не дозволяйте стороннім особам, котрі на відповідному рівні не ознайомлені з інструкціями  використання двигуна.

- Не розміщуйте біля двигуна такі легкозаймисті матеріали, як бензин, сірники і т.д.

- Заправляйте в добре вентильованих зонах з вимкнутим двигуном. За певних умов бензин стає надзвичайно легкозаймистим та вибухонебезпечним.

- Не переливайте пальне. В наливній горловині не повинно бути пального.

Переконайтесь, що кришка надійно закрита.

Заходи з безпеки

УВАГА

Забезпечити безпечне використання допоможуть наступні інструкції:

- Розливши будь-яке пальне, повністю приберіть його та дозвольте парам пального вивітритись перед ввімкненням двигуна.

- Не паліть та не допускайте іскрам та відкритому полум’ю виникати в зоні заправки двигуна та зберіганню бензину.

- Вихлопні гази містять небезпечний монооксид вуглицю. Уникайте вдихання вихлопних газів. Не вмикайте двигун в погано вентильованих приміщеннях.

- Розмістіть двигун на рівну поверхню. Використання двигуна під кутом більше ніж 20˚ може спричинити розливання пального.

- Розміщення сторонніх предметів на двигуні може спричинити пожежу.

- В даній моделі двигуна іскрогасник може бути додатковим пристосуванням. В деяких країнах заборонено використовувати двигуни без іскрогасника, тому перевірте місцеві закони перед початком робіт.

- Під час використання двигуна глушник може стати дуже гарячим, і довгий час лишатись таким після зупинки робіт. Обережно! Не торкайтесь глушника, доки від не охолоне. Дайте двигуну можливість повністю охолонути перед початком транспортування або зберігання в закритому приміщенні.

2. Опис двигуна

Позначки та їх значення

Відповідно до постанов ЄС, в цьому посібнику використовуються наступні символи:

|  | Прочитайте посібник користувача |  | Вихлопні гази отруйні. Не використовуйте в погано вентильованих зонах |  | Заборона паління та відкритого полум’я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ознайомтесь з інструкціями перед заправкою |  | Перед заправкою вимкніть двигун |  | Стійте на прямій поверхні |

| Увімкнено | Вимкнено | Заслінка | Пальне | Швидше | Повільніше | Додайте масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Попередній огляд

Рівень масла в двигуні

ПРИМІТКА

- Використання двигуна з недостатньою кількістю масла може спричинити серйозні пошкодження двигуна.

- Перевіряйте рівень масла тільки з вимкнутим двигуном.

- Зніміть кришку та виміряйте рівень масла.

- Якщо масла недостатньо, додайте рекомендоване масло до найвищої позначки.

| Використання масла без присадок або масла для двотактного двигуна може зменшити строк служби двигуна. Використовуйте масло для чотирьохтактного двигуна, якості премія з миючими присадками, сертифіковане на відповідність по класифікації SG.SF служби API. Виберіть відповідну в’язкість для середньої температури у Вашому регіоні по таблиці. |  |
| --- | --- |
| SAE 10W-30 загально рекомендоване. |  |

ПРИМІТКА

Використання масла без детергенту для 2-тактного двигуна може зменшити строк служби двигуна.

Паливо

Використовуйте автомобільний бензин (надається перевага не етилованому або низько етилованому бензину для зменшення осадів у камері згоряння).

Ніколи не використовуйте змішаний або забруднений бензин.

Слідкуйте за тим, щоби паливний бак завжди був чистим, без пилу та/або води.

УВАГА:

- Бензин надзвичайно легкозаймистий та вибухонебезпечний.

- Заправляйте виключно в добре провітрюваних місцях та при виключеному двигуні.

- Не паліть, та не допускайте наявність полум’я або іскор у зоні заправляння двигуна та там, де зберігається бензин.

- Не заливайте паливний бак вище максимального рівня.

- Після заправки переконайтесь в тому, що кришка бака надійно та правильним чином закрита.

- Уникайте контакту зі шкірою та не вдихайте отруйні випари.

- Тримайте в недосяжному для дітей місці.

Якщо Ви вирішили використання бензину, який містить газохол (суміш бензину та етилового спирту, який використовується в якості альтернативного автомобільного палива), переконайтеся в тому, що кількість октану вища, ніж рекомендовано компанією. Існує два типи газоходу:

- Який містить етанол;

- Який містить метанол.

Заборонене використання бензину, де кількість етанолу перевищує 5% у суміші.

Заборонене використання бензину, де кількість метанолу перевищує 3% у суміші.

Примітка:

- Поломки паливної системи або двигуна, які виникли внаслідок використання палива, який містить етанол/ метанол не є гарантійними випадками. Сервісний центр не зможе відновити роботу двигуна, так як палива, які містять метанол до теперішнього часу повністю не вивчені.

- Перед тим як купувати паливо у невідомого продавця, спочатку з’ясуйте про наявність етилового спирту, його тип та кількість вмісту. Якщо Ви помітили будь-які відхилення в роботі двигуна при використанні бензину, який містить етиловий спирт, або ви маєте підозри про наявність такого, то замініть бензин, який не містить домішок.

4.ПОЧАТОК РОБОТИ ДВИГУНА

| Поверніть паливну заслінку в позицію Відкрито. |  |
| --- | --- |
| Поверніть повітряну заслінку в позицію ЗАКРИТО, Заведіть холодний двигун. Для перезапуску теплого двигуна, поверніть заслінку в позицію ВІДКРИТО. |  |
| Поверніть заслінку від MIN приблизно на 1/3 до MAX. |  |

- Поверніть вимикач двигуна в позицію УВІМКНЕНО.

- Користування ручним стартером:

Поступово потягніть ручку стартера на себе, доки не відчуєте опір, потім потягніть сильніше. Двигун повинен завестись.  Якщо двигун не завівся повторіть всі дії знову.

Примітка: обережно використовуйте стартер.

- Якщо заслінка знаходиться в позиції ЗАКРИТО при роботі двигуна, то поступово поверніть її в позицію ВІДКРИТО, коли двигун розігрівся.

5. РОБОТА

| 1. Коли двигун прогріється пересуньте заслінку в позицію ВІДКРИТО. |  |
| --- | --- |
| 2. Виберіть необхідні оберти. |  |

Система рівня масла (де встановлено)

Система рівня масла спроектована таким чином, щоби запобігти поломки, яка спричинена невідповідним рівнем масла у колінчатому валу. Поки не досягне рівень масла в колінчатому валу безпечного рівня, Система рівня масла буде автоматично зупиняти двигун (перемикач  залишиться в позиції УВІМКНЕНО).

Примітка: якщо двигун зупинився, та не починає знову роботу, то необхідно перевірити рівень масла перед тим, як перевіряти інші варіанти поломки.

6.ЗУПИНКА ДВИГУНА

Для миттєвої зупинки двигуна необхідно перемикач двигуна повернути в позицію ВИМКНЕНО. При нормальних умовах роботи використовуйте наступну процедуру. Ознайомтесь з інструкціями:

| 1.Пересуньте перемикач обертів в позицію MIN. |  |
| --- | --- |
| 2.Перемикач палива встановіть в позицію ВИМКНЕНО. |  |
| 3.Поверніть перемикач двигуна в позицію ВИМКНЕНО. |  |

РОБОТА НА ВЕЛИКІЙ ВИСОТІ НАД РІВНЕМ МОРЯ

На великій висоті необхідно суттєво збагатити паливно-повітряну суміш. Експлуатаційні характеристики зменшаться та зросте споживання пального. Експлуатаційні характеристики на великій висоті можуть бути покращені спеціальними змінами в карбюраторі.

Якщо двигун постійно використовується на висоті більш ніж 1,500 м (5,000 футів) над рівнем моря, уповноважений дилер зробить цю модифікацію карбюратора. Навіть з відповідним жиклером карбюратора, потужність двигуна знижується приблизно на 3.5% на кожні 300 м (1,000 футів) висоти.

Вплив ефекту висоти на потужність двигуна буде більшим, якщо не зроблена модифікація карбюратора. Експлуатація двигуна на висоті, що нижча за відповідні налаштування карбюратора, може призвести до зниження експлуатаційних характеристик, перегріву та серйозним пошкодженням двигуна, що спричиненні надмірним збідненням паливно-повітряної суміші.

7.ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА

● Перед початком будь якого технічного обслуговування вимкніть двигун.

● Щоб уникнути випадкового запуску, від`єднайте кришку свічки запалювання.

● Двигун потрібно обслуговувати у уповноваженого дилера, якщо власник не має належних інструментів та сервісної інформації, та не відчуває себе кваліфікованим механіком.

Примітка: Використовуйте тільки оригінальні запчастини або еквівалентні. Використання запчастин не еквівалентної якості може завдати шкоди двигуну.

Для підтримки високих експлуатаційних характеристик істотним є періодична перевірка та регулювання двигуна. Регулярне технічне обслуговування гарантує довгий термін використання. Інтервали сервісного обслуговування та вид обслуговування, що потребується, наведені у наступній таблиці.

| Період регулярного обслуговування (4) | При кожному використанні | Перший місяць або після 20 г | Кожні 3 міс або 50 г | Кожні 6 міс або 100 г | Кожен рік або 300 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиція |  |  |  |  |  |
| Масло двигуна | Перевірка | V |  |  |  |  |
|  | Заміна |  | V |  | V |  |
| Фільтр повітря | Перевірка | V |  |  |  |  |
|  | Очищення |  |  | V (1) |  |  |
| Свічка запалення | Перевірка |  |  |  | V |  |
|  | Заміна |  |  |  |  | V |
| Упор свічки | Очищення |  |  |  | V |  |
| (додатково) |  |  |  |  |  |  |
| Очисник клапанів | Перевірка- заміна |  |  |  |  | V (2) |
| Паливний бак та фільтр | Очищення |  |  |  |  | V (2) |
| Паливний прохід | Перевірка | Кожні 2 роки |
|  | Заміна |  |

(1): Обслуговуйте частіше, якщо використовуєте на забруднених ділянках.

(2): Ці позиції повинні виконуватися сервісним дилером, якщо Ви не маєте належного інструменту та навичок механічної роботи.

1. Заміна масла.

Щоб забезпечити швидкий та повний злив масла, зливайте масло поки двигун теплий.

- Поверніть паливний кран в положення ВИМКНЕНО.

- Видаліть кришку з заливної горловини та болт зливу масла та залийте масло у контейнер, нахиляючи двигун у напрямку наливної горловини масла.

- Наповніть рекомендованим маслом та перевірте рівень масла.

- Встановіть кришку наливного отвору масла.

Ємкість машинного масла: 0,6 л.

ПРИМІТКА: Помийте руки з милом після роботи з маслом. Зберігайте відпрацьовану моторне масло таким чином, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Ми радимо доставляти її у герметичному контейнері до місцевої сервісної станції для утилізації. Не викидайте масло у сміття та не виливайте на землю.

2. Обслуговування фільтра повітря.

Забруднений фільтр повітря обмежує потік повітря до карбюратора. Щоб уникнути пошкодження карбюратора, регулярно обслуговуйте фільтр повітря. Обслуговування повинно проводитися частіше, якщо двигун експлуатується на забрудненій ділянці. Ні за яких умов не використовуйте для чистки фільтра повітря бензин або розчинники з низькою температурою спалаху. Це може призвести до пожежі або вибуху. Ніколи не запускайте двигун без фільтра повітря. Це може призвести до швидкого зношування двигуна.

ПРИМІТКА:

1. Видаліть кришку фільтра повітря, відчепивши два верхніх вушка зверху кришки фільтра повітря та два нижніх вушка.

2. Видаліть фільтр. Ретельно перевірте фільтр на дірки та пориви, замініть при необхідності.

3. Легко постукайте декілька разів фільтруючим елементом по твердій поверхні щоб видалити надлишки бруду, або продуйте фільтр стисненим повітрям у зворотному напрямку. Ніколи не намагайтеся змахнути бруд, це призведе до проникнення бруду у волокна. Замініть фільтр, якщо він занадто брудний.

4. Встановіть фільтр та кришку фільтра.

Бензин є вибухонебезпечною речовиною та користувач може отримати опіки та серйозні тілесні ушкодження під час заливання палива.

- Зупиніть двигун та тримайте якнайдалі легкозаймисті речовини.

- Наповнюйте бензин тільки надворі.

- Видаліть усі краплі, якщо такі потрапили на двигун.

3.Очищення резервуара для палива від залишків.

- Посуньте паливну заслінку в позицію ВИМКНЕНО, а потім вийміть резервуар та фіксуюче кільце.

- Промийте резервуар та фіксуюче кільце не вибухонебезпечною речовиною та протріть насухо.

- Встановіть фіксуюче кільце в паливну заслінку та установіть резервуар. Щільно прикрутіть.

- Посуньте заслінку в позицію УВІМКНЕНО та перевірте на протікання. Замініть фіксуюче кільце, якщо наявні протікання.

- Обслуговування свічки запалювання.

Рекомендовані свічки запалювання: BPR6ES (NGK).

Примітка:

Ніколи не використовуйте свічки запалювання некоректного теплового діапазону. Щоб гарантувати належну роботу двигуна, свічка запалення повинна мати певний проміжок та бути вільною від відкладень.

1. Видаліть кришку свічки запалення та за допомогою свічкового ключа видаліть  свічку запалення. Якщо двигун нещодавно працював, глушник може бути дуже гарячим. Будьте обережні, не торкайтеся глушника.

2. Перевірте свічки запалювання візуально. Викиньте свічку запалювання, якщо є наочне зношення, або якщо ізолятор пошкоджений. Очистите свічку запалювання дротяною щіткою, якщо планується її подальше використання.

3. Виміряйте проміжок свічки за допомогою щупа. Виправить в міру необхідності вигином бічного електрода. Проміжок повинен бути: 0.70 — 0.80 мм (0.028 — 0.031 дюймів).

4. Перевірте, що шайба свічки запалювання у належному стані і вручну накрутіть свічку, щоб уникнути перекручування нарізки.

5. Після встановлення свічки, затягніть гайку ключем.

Примітка:

При встановленні нової свічки (руками), для ущільнення гайки, затягніть свічку на 1/2 оберту. При встановленні використаної свічки (руками), для ущільнення гайки, затягніть свічку на 1/4 — 1/8 оберту. Свічка запалювання повинна бути надійно затягнута. Неналежним чином затягнута свічка запалювання може сильно нагріватися та спричинити пошкодження двигуна.

5.Карбюратор на холостому ході.

1) Почніть роботу двигуна надворі та надайте йому розігрітись до необхідної температури..

2) Посуньте перемикач обертів в мінімальну позицію.

3) Стандартна швидкість на холостому ході: 1500 ± 100 об./хв.

8.Перевірка з’єднань частин, що від’єднуються.

Отвори повітряної заслінки та дросельного клапана використовуються для встановлення стальною проволокою. На діаграмі вказано як треба їх встановити.

9.Транспортування/ Зберігання.

УВАГА:

При транспортуванні двигуна поверніть паливний кран в положення ВИМКНЕНО та, щоб запобігти розливанню палива, не перехиляйте двигун. Пари палива або розлите паливо може спалахнути.

Перед зберіганням двигуна тривалий період:

1. Переконайтесь, що ділянка для зберігання не забруднена пилом, вологість у нормі.

2. Злийте вміст паливного бака і карбюратора до належного контейнера бензину: A. Поверніть паливний кран в положення ВИМКНЕНО

B. Видаліть з карбюратора спускний болт та злийте вміст карбюратора.

C. Поверніть паливний кран в положення УВІМКНЕНО та злийте паливо з бака в контейнер.

D. Затягніть спускній болт карбюратора таким чином, щоб не деформувати поплавцеву камеру та гайку, та поверніть паливний кран в положення ВИМКНЕНО.

Бензин є дуже займиста, а при певних умовах вибухонебезпечна, речовина. Не паліть, не використовуйте відкрите полум`я або іскри на ділянці.

3. Замініть машинне масло.

4. Повільно потягніть ручку стартера, поки не відчуєте опір. Це закриє клапани та захистить їх від пилу та корозії.

5. Ділянки, що можуть іржавіти, вкрийте тонкою плівкою оливи. Вкрийте двигун та зберігайте на горизонтальній, сухій ділянці без пилу.

10. ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ.

Якщо двигун не запускається:

1. Паливний кран в положенні УВІМКНЕНО?

2. Чи є паливо у баці?

3. Чи досягає бензин карбюратора? Щоб перевірити, послабте спускний болт при відкритому паливному крані. Якщо будь-скільки палива пролито, переконайтеся перед випробуванням свічки запалювання або стартом двигуна, що ділянка суха. Розлите паливо або пара палива може зайнятися.

4. Чи належним чином встановлений важіль управління?

5. Чи встановлений важіль гальма маховика в положення RELEASED (ВІЛЬНИЙ)?

6. Чи в належному стані свічка запалювання?

7. Якщо двигун все ще на запускається, відвезіть його до уповноваженого дилера Daishin.

11.РЕГУЛБВАННЯ ЗАЗОРУ МІЖ КЛАПАНОМ ТА КОРМИСЛОМ.

ПРИМІТКА:

Усі перевірки та регулювання повинні проводить коли пристрій холодний.

- Від’єднайте чотири болти  кришки клапанів та прокладку зніміть прокладку кришки клапанів..

- Встановіть поршень в верхню мертву точку (два клапана повністю закриті).

- Встановіть щуп між клапаном та коромислом для перевірки розміру:

| Стандартні параметри | Впускний клапан | 0,10-0,15 мм |
| --- | --- | --- |
|  | Випускний клапан | 0,15-0,20 мм |

- Регулювання:

А) Послабте гайки на коромислі.

Б) Виставте зазор між коромислом та клапаном згідно таблиці.

В) Після встановлення зазору зафіксуйте гайки на коромислі.

Г) Після затяжки гайок, необхідно перевірити зазор між клапаном та коромислом.

12. Технічні характеристики:

| Модель | HG170 | HG210 |
| --- | --- | --- |
| Розмір (ДхШхВ) | 358 x 329 x 336 мм | 358 x 329 x 336 мм |
| Суха вага | 14,5 кг | 15,5 кг |
| Тип двигуна | 4-тактний, повітряне охол., 1-циліндровий, |
| Об’єм двигуна (діаметр/ход циліндра) | 163 куб.см. (68,0 х 45,0 мм) | 196 куб.см. (70,0 х 54,0 мм) |
| Потужність | 3,2 кВт. / 3600 об/хв | 3,7 кВт. / 3600 об/хв |
| Ємкість машинного масла | 0,6 ℓ |
| Ємкість паливного бака | 3,6 ℓ |
| Система охолодження | Стиснуте повітря |
| Система запалювання | Транзисторно-індукаційна |  |
| Пускова система | Ручний старт |  |

13. Комутаційна схема

| BI | Чорний |
| --- | --- |
| Y | Жовтий |

# Text boxes

001

Ручний старт

Ручка стартеру

Свічка запалу

Глушник

Бак пального

Кришка баку пального

Перемикач двигуна

Кришка горловини картера

Носик зливу масла

Повітряний фільтр

Нижній рівень

Верхній рівень

Горловина картера

ВІДКРИТО

Закрито

(Початок)

ВІДКРИТО

ВІДКРИТО

Повільно

Швидко

Закрито

- Вимикач двигуна

- Датчик рівня масла

- Модель датчика рівня масла

- Датчик рівня масла в картері

- Котушка запалення

- Свічка запалення